## Slide 1
Consejos de instalación

## Slide 2
CONSULTAR ANTES
INSTALACIÓN

## Slide 3
ANTES DE LA INSTALACIÓN
40 metros
Requerimientos de área para alimentar y usar el fertilizante cómodamente - HBG 2: 2 x 3.3 metros - HBG 4: 2.5 x 4.2 metros - HBG 2: 2.7 x 5.2 metros
Superficie nivelada, firme y plana  No sobre paletas de madera o superficies elevadas débiles  No hay objetos afilados alrededor  No hay sistema de alcantarillado debajo  No hay caja de electricidad en un radio de 5 metros
Zona soleada
Hasta 40 metros de la estufa
No poner en una tarima de madera o ladrillos
PREPARAR UNA UBICACIÓN

## Slide 4
COMPROBAR DURANTE LA INSTALACIÓN

## Slide 5
CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN
1. Compruebe que el forro interior está en el lado correcto
2. Verifique que el sello de labios de 110 mm esté en el lado correcto
atrás
(Gas, fertilizante fuera)
frente
(entrada de sumidero, entrada de residuos)

## Slide 6
4. Fije los cordones largos a los clips inferiores
3. Mantener el cartón dentro para no dañar el forro interior e insertar correctamente el rebosadero combinado
CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN
Orientación del fregadero de entrada:
cordón largo hacia frente
cordón corto y ranura del émbolo hacia atrás

## Slide 7
5. Estirar el revestimiento interior del digestor con las 4 cuerdas de las esquinas con la ayuda de otra persona
CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN
7. El cable debe garantizar que el desbordamiento combinado se ajuste en un ángulo de 90 grados
6. Verifique que las cremalleras del gas y del digestor estén completamente cerradas

## Slide 8
8. Compruebe que se hayan quitado las pegatinas del filtro de gas
CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN
9. Verifique que los clips de desbordamiento combinados estén cerrados correctamente para evitar fugas de gas
FILTRO DE GAS

## Slide 9
TUBERÍA DE GAS
INSTALACIÓN

## Slide 10
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE GAS
Directrices y
criterios
Iniciar la instalación desde la estufa
La longitud de la tubería de gas desde la válvula principal hasta la estufa puede ser de hasta 40 m (13 metros de tubería total provista con el sistema).
El tubo de gas de 10 mm está diseñado para uso en interiores y debe instalarse lo más cerca posible de la estufa.
hasta 40m
tubo de gas corrugado de 20 mm
tubo de gas de 10 mm a la estufa

## Slide 11
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE GAS
Directrices y
criterios
4. Las tuberías de gas deben estar en un ángulo continuo y ligero para que el agua fluya hacia el punto más bajo  El drenaje del agua debe estar en los puntos más bajos.
5. Todas las tuberías de gas deben estirarse/enderezarse a lo largo de sus recorridos. NO debe haber curvas en forma de U a lo largo de la tubería, donde el agua se acumulará y bloqueará el flujo de gas.

## Slide 12
TUBERÍA DE GAS
INSTALACIÓN
MÉTODOS
Es posible una combinación de métodos
1. Tubería de gas suspendida en línea aérea
Instale postes/estructuras de la altura requerida, si es necesario.
Sujete de forma segura una cuerda/cable fuerte a través de los postes
Tenga cuidado de mantener una pendiente constante a lo largo de la línea, sin puntos bajos.
Cuelgue la tubería de gas de la línea con alambre (por ejemplo, alambre eléctrico con núcleo de cobre) cada 0.5 metros

## Slide 13
TUBERÍA DE GAS
INSTALACIÓN
MÉTODOS
2. Tubería de gas instalada bajo tierra Pase la tubería de gas a través de un tubo rígido (PP/PVC 40 mm) para su protección.
Es posible una combinación de métodos
3. Tubería de gas sobre el suelo Ancle la tubería de gas al suelo con las estacas en U provistas.

## Slide 14
TUBERÍA DE GAS
INSTALACIÓN
MÉTODOS
Es posible una combinación de métodos
4. Fije la tubería de gas en la pared o estructura cercana Utilice las abrazaderas para tubos proporcionadas para fijar el tubo de gas a la pared, cada 0.5 metros.
Adquiera tornillos de anclaje adecuados para cada juego de abrazaderas. Utilice anclajes de tornillo para superficies de hormigón o ladrillo.
O
Abrazaderas de plástico

## Slide 15
COMPROBAR DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

## Slide 16
INSTALACIÓN
COMPROBAR
1. La tapa de salida de gas se empuja hacia abajo por completo y los clips de bloqueo están sujetos
2. Entrada de residuos y salida combinada insertadas completamente
3. Tubo de conexión del fregadero insertado completamente
4. Sacos de arena insertados en las ubicaciones correctas

## Slide 17
INSTALACIÓN
COMPROBAR
5. Cordones de anclaje del fregadero correctamente colocados
6. La salida combinada está alineada 90° verticalmente y no se inclina en ninguna dirección
8. Bandas de acero en tubo de gas de 20 mm de forma segura apretado
7. La marca en el tubo de salida del tanque de gasolina está orientada hacia arriba

## Slide 18
INSTALACIÓN
COMPROBAR
9. Todos los conectores de gas atornillados
cerrado
cerrado
10. Válvula de gas cerrada (hasta que se complete la activación) y válvula de gas a nivel del suelo
12. Digestor lleno hasta que el agua fluya del fertilizante
11. Válvula de salida de drenaje de agua cerrada

## Slide 19
COMPROBAR TUBO DE GAS
INSTALACIÓN

## Slide 20
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE GAS
Compruebe lo siguiente:
La tubería de gas está en ángulo y apretada.
Hay NO grietas en la tubería de gas
Los kits de drenaje están en los puntos más bajos.
La estufa está conectada correctamente con la banda dorada.
La tubería de 10 mm es lo más corta posible

## Slide 21
¡Gracias!
¿Alguna pregunta?